Производитель коммунальной и дорожной техники ЗАО «Автобау»  предлагает Вашему вниманию мусоровоз HIDRO-MAK (входит в группу компаний Kirchhoff Group, которая также включает в себя компании FAUN и ZOELLER)   с объемом кузова 10 м³, без портального механизма на шасси ISUZU Forward 12.0

ОПИСАНИЕ:

- Мусоровоз имеет прессующую плиту, изготовленную из высокопрочной стали, выполняющую функцию забора и прессования отходов из загрузочного бункера в основной (приводится в действие 4-мя гидроцилиндрами), и, выталкивающую плиту, которая выполняет функцию обратной нажимной пластины и позволяет производить процесс подпрессовки.  При полной загрузке основного бункера, прессующая плита автоматически останавливается.

- Основной бункер разгружается выталкивающей плитой после поднятия заднего борта. Операция осуществляется при помощи рычагов расположенных за кабиной. В процессе разгрузки применяются кнопка «подгазовки» и кнопка «одиночного цикла», необходимая для разгрузки мусора из загрузочного бункера при поднятом загрузочном бункере.

- В мусоровозном оборудовании предусмотрена система отвода жидкости, образующейся в процессе прессования. Система состоит из заглубления в передней части надстройки с последующим отводом в бак для сбора жидкости и сливного крана из загрузочного бункера.

Технические характеристики:

- Объём кузова полезный – 10 м³;

- Объём загрузочного бункера - 1,3 м³;

- Коэффициент уплотнения мусора - до 6:1, в зависимости от типа мусора;

- Материал кузова: сталь ST-52 (пол 4 мм, боковые части и верх - 4мм);

- Материал загрузочного бункера - сталь HARDOX  (6мм);

- Тандемный гидронасос - пр-во Италия;

- Кантователь с универсальным захватом  для загрузки всех типов отечественных контейнеров и евроконтейнеров 1,1м³;

- Система автоматической подгазовки при работе мусоровоза;

- Цвет надстройки - выбор заказчика (согласно таблице цветов).

Шасси ISUZU FORWARD 12.0

| Длина х Ширина х Высота, мм | 7 255 x 2 240 х 2 585 |
| --- | --- |
| Колесная база, мм | 4360 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 185 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1 800 / 1 705 |
| Полная масса автомобиля, кг | 12000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 15500 |
| Снаряженная масса шасси, кг | 4060 |
| Грузоподъемность шасси, кг | 7940 |
| Тормозная система/ Тормозные механизмы | Пневматическая с ESC (включает ABS и ASR) /Барабанные |
| Подвеска передняя / задняя | Рессорная / рессорная |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 4480 |
| Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 8480 |

- Двигатель: ISUZU 6HK1 (6HK1E5NC), Евро-5;

- КПП:  механическая, 6-ступенчатая.

Базовая комплектация:

- Усиление пола основного бункера сталь ST-52;

- Усиление ребрами жесткости ванны загрузочного бункера;

- Усиление боковых стенок кузова (SТ52);

- Электрическое управление процессом загрузки и прессования

- Дренажный бак с краном для слива жидкости из передней части кузова;

- Кран для слива жидкости из приёмного бункера;

- Усиление ванны приёмного бункера ребрами жесткости;

- Фонарь освещения рабочей зоны;

- Камера заднего вида с цветным монитором;

- Проблесковый маячок - 1 шт.;

- Режимы работы - автоматический, ручной и смешанный.

Применяемые материалы и оборудование:

- HARDOX 400, ST 52, OMFB, BASF, WALVOIL, HANSAFLEX.

Стоимость: Просьба уточнять дополнительно, будет зависеть от условий оплаты.

Срок поставки: зависит от наличия шасси и надстроек на складе.

Адрес отгрузки: МО, Наро-Фоминский р-н, Елагино, ул. Индивидуальная, стр. 3 (МО, 75км. Киевского ш. в область (правая сторона), ТехЦентр «Автобау».