Эксклюзивный дистрибьютор HIDRO-MAK ЗАО «Автобау» благодарит Вас за проявленный интерес к нашей компании и предлагает Вашему вниманию:

Мусоровоз HIDRO-MAK, объем кузова 15 м3 на шасси HINO 500

Назначение: сбор и загрузка бытовых и крупногабаритных отходов, транспортировка к местам утилизации.

Мусоровоз оснащен прессующим механизмом, приводимым в действие гидросистемой оборудования, приводимой в действие двигателем шасси через Коробку Отбора Мощности (КОМ).

Выгрузка мусора производится из стандартных контейнеров (стандарт EN-840) подъемником – кантователем, приводимого в действие гидро системой оборудования.

Прессующий механизм оборудования мусоровоза обеспечивает уплотнение собранного мусора до 6 к 1 (в зависимости от типа мусора).

Технические характеристики:

- Объём кузова полезный - 15м³.

- Объём загрузочного бункера - 1,5м³.

- Коэффициент уплотнения мусора - до 6, в зависимости от типа мусора.

- Материал кузова - сталь 09Г2С, пол 4 мм, боковые части и верх - 3мм.

- Материал загрузочного бункера - Hardox 450.

- Тандемный гидронасос - производство Италия.

- Кантователь с универсальным захватом для загрузки всех типов отечественных контейнеров и евроконтейнеров 1,1м³.

- Цвет надстройки - на выбор по таблице цветов RAL (при заказе).

Базовая комплектация:

- Система слива жидкости из передней части кузова с баком;

- Кран для слива жидкости из приёмного бункера;

- Усиление пола кузова, сталь ST-52;

- Гидро клапаны Walvoil,

- Усиление ванны приёмного бункера;

- Усиление боковых стенок кузова, сталь SТ-52;

- Нанесение светоотражающей маркировки в соответствии с правилами правилам 48-03 ЕЭК ООН;

- Задние фонари, стоп-сигналы и указатели поворота;

- Фонарь освещения рабочей зоны 2 шт.;

- Боковые габаритные огни;

- Проблесковый маячок – 1 шт.;

- Режимы работы – автоматический / ручной / 1 цикл;

- Электронный счетчик мото часов;

- Камера заднего вида, включая цветной монитор в кабине;

К оборудованию прилагается:

- Руководство по эксплуатации;

- Формуляр (сервисная книжка).

Стоимость: Просьба уточнять дополнительно, будет зависеть от условий оплаты.

Срок поставки: зависит от наличия шасси и надстроек на складе.

Адрес отгрузки: МО, Наро-Фоминский р-н, Елагино, ул. Индивидуальная, стр. 3 (МО, 75км. Киевского ш. в область (правая сторона), ТехЦентр «Автобау».