Эксклюзивный дистрибьютор HIDRO-MAK ЗАО «Автобау»  предлагает Вашему вниманию:

мусоровоз HIDRO-MAK HM18.01 с объемом кузова 18 куб.м на шасси HINO 500 (6x2, евро 5), оборудованный портальным механизмом.

- Мусоровозное оборудование установлено на шасси HINO 500 (6x2, евро 5). Оборудование оснащено кантователем контейнеров для механической выгрузки мусора из контейнера объёмом 120, 240, 360 литров, баков 0,75 и 0,8 куб. м. и евроконтейнеров 1,1 куб. м. в приемный бункер мусоровоза.

- Мусоровоз имеет прессующую плиту, изготовленную из высокопрочной стали, выполняющую функцию забора и прессования отходов из загрузочного бункера в основной (приводится в действие четырьмя гидроцилиндрами), и выталкивающую плиту, которая выполняет функцию обратной нажимной пластины и позволяет производить процесс подпрессовки. Коэффициент уплотнения 1:6.

При полной загрузке основного бункера, прессующая плита автоматически останавливается.

- Основной бункер разгружается выталкивающей плитой после поднятия заднего борта. Операция осуществляется при помощи рычагов расположенных за кабиной. В процессе разгрузки применяются кнопка «подгазовки» и кнопка «одиночного цикла», необходимая для разгрузки мусора из загрузочного бункера при поднятом загрузочном бункере.

- Машина отличается функциональностью, маневренностью и высокой грузоподъемностью. Обслуживание гидравлического подъемного механизма производится оператором из кабины.

Технические характеристики:

- Объём кузова полезный - 18 м3.

- Объём загрузочного бункера - 2,0 м3.

- Коэффициент уплотнения мусора - до 6, в зависимости от типа мусора

- Сечение кузова -  овальный

- Материал кузова - сталь ST-52 – пол 4 мм, боковые части и верх — 4мм.

- Материал дна загрузочного бункера - сталь HARDOX 450

- Тандемный Гидронасос — OMFB (производство Италия)

- Клапан управления давления на прессующей плите.

- Кантователь с универсальным захватом  для загрузки всех типов отечественных контейнеров и евроконтейнеров объемом 1,1 м3.

- Портальный механизм для загрузки контейнеров от 4 до 8 м 3 («лодочек»).

- Грузоподъемность портального механизма ~ 4 000 кг.

- Цвет надстройки — по выбору заказчика. (cогласно таблице цветов RAL). По умолчанию – белый.

Базовая комплектация:

      - Кран для слива жидкости из передней части кузова;

      - Дренажный бак с краном для слива жидкости из передней части кузова;

      - Кран для слива жидкости из приёмного бункера;

      - Усиление пола кузова  сталь ST-52;

      - Усиление ванны приёмного бункера;

      - Усиление боковых стенок кузова  (ST52)

      - Нанесение светоотражающей маркировки в соответствии с правилами правилам 48-03 ЕЭК ООН;

      - Задние фонари, стоп-сигналы и указатели поворота;

      - Фонарь освещения рабочей зоны;

      - Боковые габаритные огни;

      - Проблесковый маячок – 1 шт.

      - Режимы работы - автоматический//- ручной//- смешанный

      - Камера заднего вида, включая цветной монитор;

Стоимость: Просьба уточнять дополнительно, будет зависеть от условий оплаты.

Срок поставки: зависит от наличия шасси и надстроек на складе.

Адрес отгрузки: МО, Наро-Фоминский р-н, Елагино, ул. Индивидуальная, стр. 3 (МО, 75км. Киевского ш. в область (правая сторона), ТехЦентр «Автобау».