Производитель коммунальной и дорожной техники ЗАО «Автобау»  предлагает Вашему вниманию мусоровоз HIDRO-MAK (входит в группу компаний Kirchhoff Group, которая также включает в себя компании FAUN и ZOELLER)   с объемом кузова 19 м³,  с функцией мойки контейнеров (а также самого мусоровоза и  придорожных объектов) на шасси ISUZU GIGA.

| Баки для чистой и грязной воды | Механизм мойки контейнера |
| --- | --- |
| Мойка высокого давления (шланг 15 м) | Процесс мойки контейнера |

- Мусоровозное оборудование объемом кузова для сбора мусора 19 куб.м., и дополнительно реализованной функцией мойки (дезинфекции) контейнера. Данный вид коммунальной техники представляет собой мусоровоз с задней загрузкой, в задней части кузова расположен специальный механизм, который после выгрузки мусора моет изнутри мусорный контейнер под высоким давлением водой или дезинфицирующим составом, очищая его от остатков мусора.

- Мусоровоз имеет прессующую плиту, изготовленную из высокопрочной стали. Она выполняет функцию забора и прессования отходов из загрузочного бункера в основной (приводится в действие 4-мя гидроцилиндрами). Выталкивающая плита, которая выполняет функцию обратной нажимной пластины и позволяет производить процесс подпрессовки.  При полной загрузке основного бункера, прессующая плита автоматически останавливается.

- Основной бункер разгружается выталкивающей плитой после поднятия заднего борта. Операция осуществляется при помощи рычагов расположенных за кабиной. В процессе разгрузки применяются кнопка «подгазовки» и кнопка «одиночного цикла», необходимая для разгрузки мусора из загрузочного бункера при поднятом загрузочном бункере.

- В мусоровозном оборудовании предусмотрена система отвода жидкости, образующейся в процессе работы оборудования. Система состоит из заглубления в передней части надстройки с отводной магистралью и из отводной магистрали из загрузочного бункера со сливным краном. Использованная жидкость подается с помощью насоса в бак для сбора жидкости.

Технические характеристики:

- Колесная формула – 6х4;

- Объём кузова полезный  - 19 м³.;

- Объём загрузочного бункера - 1,8м³.;

- Коэффициент уплотнения мусора - до 6, в зависимости от типа мусора;

- Материал кузова - сталь ST-52 (пол 4 мм, боковые части и верх - 4мм.);

- Материал загрузочного бункера – Hardox 450 (8 мм), Швеция ;

- Объем бака для чистой воды, куб.м. – до 2-х;

- Материал бака для чистой воды – нержавеющая сталь;

- Расположение бака для чистой воды – за кабиной;

- Объем бака для грязной воды, куб.м. – до 1,6;

- Материал бака для грязной воды – нержавеющая сталь;

- Расположение бака для грязной воды – за кабиной;

- Тандемный Гидронасос - OMFB  (Италия);

- Кантователь с универсальным захватом  для загрузки всех типов отечественных контейнеров и евроконтейнеров 1,1м³.;

- Давление воды в форсунке: 80-100 Бар;

- Производительность насоса для мойки контейнеров: 45-55 л/мин.;

- Насос для мойки - Dynaset (Финляндия);

- Расход воды на 1 контейнер: 15-20 литров;

- Рабочий цикл мойки: 15-30 секунд;

- Производительность насоса для откачки грязной воды: 60 л/мин.;

- Насос для откачки грязной воды - Kar Makina (Турция);

- Давление в копьевидном пистолете - 100 Бар;

- Длина шланга копьевидного пистолета - 10 м.;

- Камеры заднего вида, включая цветной монитор;

- Цвет надстройки -  выбор заказчика ( согласно таблице цветов RAL) По умолчанию - белый.

Базовая комплектация:

- Устройство для мойки контейнеров и контейнерной площадки включает две вращающиеся     управляемые форсунки, моечный робот, катушку и пистолет для ручной мойки контейнеров и контейнерной площадки.

- Дренажный бак с краном для слива жидкости из передней части кузова;

- Кран для слива жидкости из приёмного бункера;

- Усиление ванны приёмного бункера ребрами жесткости;

- Фонарь освещения рабочей зоны;

- Проблесковый маячок – 1 шт.

- Режимы работы -автоматический//- ручной//- смешанный

- Камера заднего вида с цветным монитором;

- Звуковой аварийный сигнал в кабине водителя.

- Аварийный выключатель установки на левом борту мусоровоза.

- Применяемые материалы и оборудование:

Сталь ST 52, OMFB, BASF, WALVOIL, Dynaset, Kar Makina.

- Дополнительное оснащение(стоимость согласовывается отдельно):

- РВД HANSAFLEX (Германия);

- Изготовление основного бункера из стали HARDOX  (Швеция).

- К оборудованию прилагается:

Руководство по эксплуатации;

Формуляр (сервисная книжка).

Стоимость: Просьба уточнять дополнительно, будет зависеть от условий оплаты.

Срок поставки: зависит от наличия шасси и надстроек на складе.

Адрес отгрузки: МО, Наро-Фоминский р-н, Елагино, ул. Индивидуальная, стр. 3 (МО, 75км. Киевского ш. в область (правая сторона), ТехЦентр «Автобау».