Производитель коммунальной и дорожной техники ЗАО «Автобау»  предлагает Вашему вниманию мусоровоз HIDRO-MAK (входит в группу компаний Kirchhoff Group, которая также включает в себя компании FAUN и ZOELLER)   с объемом кузова 22 м³, с портальным механизмом  на шасси ISUZU GIGA CYZ52Q.

Назначение: сбор и загрузка бытовых и крупногабаритных отходов, транспортировка к местам утилизации.

Мусоровоз оснащен прессующим механизмом, приводимым в действие гидросистемой оборудования, приводимой в действие двигателем шасси через Коробку Отбора Мощности (КОМ).

Выгрузка мусора производится из стандартных контейнеров объемом 0,77 и 1,1 м3 (стандарт EN-840) подъемником – кантователем, приводимого в действие гидро системой оборудования, или из бункеров – «лодочек» объемом до 8 м3 портальным механизмом, приводимого в действие гидро системой оборудования.

Прессующий механизм оборудования мусоровоза обеспечивает уплотнение собранного мусора до 6 к 1 (в зависимости от типа мусора).

Технические характеристики:

- Объём кузова полезный  -   22 м3,

- Объём загрузочного бункера — 2,0 м3,

- Коэффициент уплотнения мусора — до 6, в зависимости от типа мусора

- Сечение кузова – овальное (по заказу прямоугольное)

- Материал кузова — сталь ST-52 – пол 4 мм, боковые части и верх — 4 мм

- Материал загрузочного бункера - сталь HARDOX-400

- Тандемный Гидронасос — производство Италия

- Кантователь с универсальным захватом  для загрузки всех типов  евро контейнеров от 120 л до 1,1 м3 (EN-840)

- Портальный механизм для загрузки контейнеров объёмом до 8 куб. м. («Лодочек»)

- Цвет надстройки — по заказу. По умолчанию – белый.

Базовая комплектация:

- Система слива жидкости из передней части кузова с баком;

- Кран для слива жидкости из приёмного бункера;

- Усиление пола кузова, сталь ST-52;

- Гидро клапаны Walvoil,

- Усиление ванны приёмного бункера;

- Усиление боковых стенок кузова, сталь SТ-52;

- Нанесение светоотражающей маркировки в соответствии с правилами правилам 48-03 ЕЭК ООН;

- Задние фонари, стоп-сигналы и указатели поворота;

- Фонарь освещения рабочей зоны 2 шт.;

- Боковые габаритные огни;

- Проблесковый маячок – 1 шт.;

- Режимы работы – автоматический / ручной / 1 цикл;

- Электронный счетчик мото часов;

- Камера заднего вида, включая цветной монитор в кабине;

К оборудованию прилагается:

- Руководство по эксплуатации;

- Формуляр (сервисная книжка).

Стоимость: Просьба уточнять дополнительно, будет зависеть от условий оплаты.

Срок поставки: зависит от наличия шасси и надстроек на складе.

Адрес отгрузки: МО, Наро-Фоминский р-н, Елагино, ул. Индивидуальная, стр. 3 (МО, 75км. Киевского ш. в область (правая сторона), ТехЦентр «Автобау».