Производитель коммунальной и дорожной техники ЗАО «Автобау»  предлагает Вашему вниманию мусоровоз HIDRO-MAK (входит в группу компаний Kirchhoff Group, которая также включает в себя компании FAUN и ZOELLER)  с объемом кузова 7 м³,  на полноприводном шасси ISUZU NPS 75 LH (4х4)

ОПИСАНИЕ:

- Мусоровоз имеет прессующую плиту, изготовленную из высокопрочной стали, выполняющую функцию забора и прессования отходов из загрузочного бункера в основной (приводится в действие 4-мя гидроцилиндрами), и, выталкивающую плиту, которая выполняет функцию обратной нажимной пластины и позволяет производить процесс подпрессовки.  При полной загрузке основного бункера, прессующая плита автоматически останавливается.

- Основной бункер разгружается выталкивающей плитой после поднятия заднего борта. Операция осуществляется при помощи рычагов расположенных за кабиной. В процессе разгрузки применяются кнопка «подгазовки» и кнопка «одиночного цикла», необходимая для разгрузки мусора из загрузочного бункера при поднятом загрузочном бункере.

- В мусоровозном оборудовании предусмотрена система отвода жидкости, образующейся в процессе прессования. Система состоит из заглубления в передней части надстройки с последующим отводом в бак для сбора жидкости и сливного крана из загрузочного бункера.

Технические характеристики:

- Объём кузова полезный – 7 м³;

- Объём загрузочного бункера - 1,25 м³;

- Коэффициент уплотнения мусора - до 6:1, в зависимости от типа мусора;

- Материал кузова: сталь 09Г2С (пол, боковые части и верх - 4мм);

- Материал загрузочного бункера - сталь HARDOX  (6/8 мм);

- Тандемный гидронасос - пр-во Италия;

- Кантователь с универсальным захватом  для загрузки всех типов отечественных контейнеров и евроконтейнеров от 0,12 до 1,1 м³;

- Система автоматической подгазовки при работе мусоровоза;

- Цвет надстройки - белый.

## Технические характеристики шасси ISUZU NPS75LН ЕВРО-5

Габаритные размеры и масса:

| Длина х Ширина х Высота, мм | 5985 х 2115 х 2440 |
| --- | --- |
| Колесная база, мм | 3395 |
| Полная масса автомобиля, кг | 7500 |
| Снаряженная масса шасси, кг | 3045 |
| Грузоподъемность шасси, кг | 4455 |
| Тормозная система/ Тормозные механизмы | Гидравлические с ABS (барабанные тормозные механизмы) |
| Подвеска передняя / задняя | Рессорная / рессорная |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 2900 |
| Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 5600 |

- Двигатель: ISUZU 4HK1, 155 л.с., Евро-5;

- КПП:  механическая, 5-ступенчатая.

Базовая комплектация надстройки:

- Усиление пола основного бункера сталь ST-52;

- Усиление ребрами жесткости ванны загрузочного бункера;

- Усиление боковых стенок кузова (SТ52);

- Электрическое управление процессом загрузки и прессования

- Дренажный бак с краном для слива жидкости из передней части кузова;

- Кран для слива жидкости из приёмного бункера;

- Усиление ванны приёмного бункера ребрами жесткости;

- Фонарь освещения рабочей зоны;

- Камера заднего вида с цветным монитором;

- Режимы работы - автоматический, ручной и смешанный.

Применяемые материалы и оборудование:

- HARDOX 400, ST 52, OMFB, BASF, WALVOIL, HANSAFLEX.

Стоимость: Просьба уточнять дополнительно, будет зависеть от условий оплаты.

Срок поставки: зависит от наличия шасси и надстроек на складе.

Адрес отгрузки: МО, Наро-Фоминский р-н, Елагино, ул. Индивидуальная, стр. 3 (МО, 75км. Киевского ш. в область (правая сторона), ТехЦентр «Автобау».