Производитель коммунальной и дорожной техники ЗАО «Автобау»  предлагает Вашему вниманию мусоровоз HIDRO-MAK (входит в группу компаний Kirchhoff Group, которая также включает в себя компании FAUN и ZOELLER)   с объемом кузова 8 м³, без портального механизма на шасси ISUZU NQR 90 (Евро-5)

Мусоровозное оборудование установлено на шасси с полной массой 9,5 тонн. Оборудование оснащено кантователем контейнеров для механической выгрузки мусора из контейнера объёмом 120, 240, 360 литров, баков 0,75 и 0,8 куб. м. и евроконтейнеров 1,1 куб. м. в приемный бункер мусоровоза.

Мусоровоз имеет прессующую плиту, изготовленную из высокопрочной стали, выполняющую функцию забора и прессования отходов из загрузочного бункера в основной (приводится в действие 4 гидроцилиндрами), и выталкивающую плиту, которая выполняет функцию обратной нажимной пластины и позволяет производить процесс подпрессовки. В зависимости от плотности отходов, коэффициент уплотнения может увеличиваться до 1:6.

При полной загрузке основного бункера, прессующая плита автоматически останавливается.

Основной бункер разгружается выталкивающей плитой после поднятия заднего борта. Операция осуществляется при помощи рычагов расположенных за кабиной. В процессе разгрузки применяются кнопка «подгазовки» и кнопка «одиночного цикла», необходимая для разгрузки мусора из загрузочного бункера при поднятом загрузочном бункере.

В мусоровозном оборудовании предусмотрена система отвода жидкости, образующейся в процессе прессования. Система состоит из заглубления в передней части надстройки с последующим отводом в бак для сбора жидкости и сливного крана из загрузочного бункера.

ОПИСАНИЕ

Технические характеристики:

- Объём кузова полезный - 8м³.

- Объём загрузочного бункера -1,0м³.

- Коэффициент уплотнения мусора - до 6:1, в зависимости от типа мусора.

- Материал кузова: сталь ST-52 (пол 4 мм, боковые части и верх - 4мм).

- Материал загрузочного  бункера - сталь HARDOX  (6/8 мм).

- Тандемный гидронасос - производство Италия.

- Кантователь с универсальным захватом  для загрузки всех типов отечественных контейнеров и евроконтейнеров 1,1м³.

- Цвет надстройки - выбор заказчика (согласно таблице цветов RAL).

Шасси ISUZU NQR 90L-H:

Габаритные размеры и масса:

| Длина х Ширина х Высота, мм | 6040 х 2040 х 2275 |
| --- | --- |
| Колесная база, мм | 3365 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 210 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1680 / 1650 |
| Полная масса автомобиля, кг | 9500 |
| Полная масса автопоезда, кг | 13000 |
| Снаряженная масса шасси, кг | 3000 |
| Грузоподъемность шасси, кг | 6500 |
| Тормоза | Пневматические с ABS. Все барабанные |
| Подвеска передняя / задняя | Рессорная / рессорная |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3100 |
| Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 6400 |

Полная масса: 9.5 т;

КПП: механическая, 6-ступенчатая.

Базовая комплектация:

• Дренажный бак с краном для слива жидкости из передней части кузова;

• Кран для слива жидкости из приёмного бункера;

• Усиление ванны приёмного бункера ребрами жесткости;

• Фонарь освещения рабочей зоны;

• Камера заднего вида с цветным монитором;

• Проблесковый маячок - 1 шт.;

• Режимы работы - автоматический, ручной и смешанный.

Минимальный дорожный просвет данной модели шасси составляет 210 мм.

К оборудованию прилагается:

- Руководство по эксплуатации;

- Формуляр (сервисная книжка).

Стоимость: Просьба уточнять дополнительно, будет зависеть от условий оплаты.

Срок поставки: зависит от наличия шасси и надстроек на складе.

Адрес отгрузки: МО, Наро-Фоминский р-н, Елагино, ул. Индивидуальная, стр. 3 (МО, 75км. Киевского ш. в область (правая сторона), ТехЦентр «Автобау».