Производитель коммунальной и дорожной техники ЗАО «Автобау»  предлагает Вашему вниманию мусоровоз HIDRO-MAK (входит в группу компаний Kirchhoff Group, которая также включает в себя компании FAUN и ZOELLER)   с объемом кузова 8 м³, без портального механизма на шасси МАЗ 4570

ОПИСАНИЕ:

- Мусоровозное оборудование оснащено кантователем контейнеров для механической выгрузки мусора из контейнера объёмом 120, 240, 360 литров, баков 0,75 и 0,8 куб. м. и евроконтейнеров 1,1 куб. м. в приемный бункер мусоровоза.

- Мусоровоз имеет прессующую плиту, изготовленную из высокопрочной стали, выполняющую функцию забора и прессования отходов из загрузочного бункера в основной (приводится в действие четырьмя гидроцилиндрами), и выталкивающую плиту, которая выполняет функцию обратной нажимной пластины и позволяет производить процесс подпрессовки. В зависимости от плотности отходов, коэффициент уплотнения может увеличиваться до 1:6.

- При полной загрузке основного бункера, прессующая плита автоматически останавливается.

- Основной бункер разгружается выталкивающей плитой после поднятия заднего борта. Операция осуществляется при помощи рычагов расположенных за кабиной. В процессе разгрузки применяются кнопка «подгазовки» и кнопка «одиночного цикла», необходимая для разгрузки мусора из загрузочного бункера при поднятом загрузочном бункере.

- В мусоровозном оборудовании предусмотрена система отвода жидкости, образующейся в процессе прессования. Система состоит из заглубления в передней части надстройки с последующим отводом в бак для сбора жидкости и сливного крана из загрузочного бункера.

Технические характеристики:

Объём кузова полезный - 8 куб. м.

Объём загрузочного бункера — 1,25 куб. м.

Коэффициент уплотнения мусора — до 6, в зависимости от типа мусора

Тандемный Гидронасос — OMFB (Италия)

Кантователь VARIO с универсальным захватом для всех типов контейнеров (от 0,12 до 1,1 куб. м.)

Система автоматической подгазовки при работе мусоровоза

Базовая комплектация:

Дренажный бак с краном для слива жидкости из передней части кузова;

Кран для слива жидкости из загрузочного бункера;

Усиление ребрами жесткости ванны загрузочного бункера;

Светодиодные фонари освещения рабочей зоны;

Электрическое управление процессом загрузки и прессования;

Режимы работы – автоматический, ручной, смешанный;

Камера заднего вида, включая цветной монитор;

Инспекционный (смотровой) люк;

Шасси МАЗ 45700:

Колесная формула 4х2

Экологический класс ЕВРО 5

Стоимость: Просьба уточнять дополнительно, будет зависеть от условий оплаты.

Срок поставки: зависит от наличия шасси и надстроек на складе.

Адрес отгрузки: МО, Наро-Фоминский р-н, Елагино, ул. Индивидуальная, стр. 3 (МО, 75км. Киевского ш. в область (правая сторона), ТехЦентр «Автобау».